## Slide 1: Internet of Things Smart Office Presence
BLE-based Room Presence Detection with Edge Processing
ECE @ UTH
Spring 2026
OfficeSense
Drakontidis Konstantinos
Notes: Θα σας παρουσιάσω το OfficeSense, ένα σύστημα ανίχνευσης παρουσίας βασισμένο στη BLE τεχνολογία
Η ιδέα είναι να παρακολουθούμε ποιος βρίσκεται σε κάθε δωμάτιο, αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται κάποια χειροκίνητη ενέργεια

## Slide 2: Problem
No automated tracking
Card-scan systems are forgotten, ignored, or skipped entirely.
Badge sharing
Anyone can use someone else's card; there's no identity check.
Privacy & security
Existing systems tie real identities directly to location logs with no pseudonymization.
Notes: Τα προβλήματα που προσπαθεί να λύσει, αλλά και οι στόχοι του συστήματος είναι
Αρχικά
- Η διαδικασία να γίνει πλήρως αυτοματοποιημένη, χωρίς κάποια ενέργεια του χρήστη, που μπορεί να ξεχάσει ή να παραλείψει να δηλώσει την παρουσία του
Δεύτερον
Η ταυτότητα κάθε χρήστη επαληθεύεται με το πρόσωπό του, έτσι ώστε να μη μπορεί να χρησιμοποιήσει το badge κάποιου άλλου
Τέλος
Σε αντίθεση με συστήματα που συσχετίζουν άμεσα τα ονόματα των χρηστών, με την τοποθεσία τους, το OfficeSense, παρέχει δημόσια μόνο ψευδώνυμα

## Slide 3: Architecture
BLE Tag Broadcasts
User carries an ESP32-C6 tag. It broadcasts a unique UUID over BLE.
Scanner Detects & Filters
ESP32-S3 scanner validates UUID, applies median + EMA filtering, publishes RSSI via MQTT.
Pi Decides Location
Raspberry Pi reads MQTT, resolves tag → user, runs hysteresis state machine, writes to Redis.
Camera Verifies Face
Periodic loop captures a frame, compares face descriptors, marks user 'verified' on the dashboard.
Notes: Εδώ φαίνεται η απλοποιημένη αρχιτεκτονική του συστήματος
Κάθε χρήστης έχει μαζί του ένα BLE tag που εκπέμπει συνεχόμενα ένα UUID
Οι πλησιέστεροι scanners διαβάζουν το UUID, φιλτράρουν τα RSSI των πακέτων και το στέλνουν στον MQTT
Η raspberry λαμβάνει τα πακέτα από τον MQTT και τα δεδομένα που χρειάζεται από τις βάσεις, αποφασίζει σε ποιο δωμάτιο βρίσκεται ο χρήστης και ενημερώνει τη βάση
Τέλος
Μία κάμερα επαληθεύει τα πρόσωπα των χρηστών με βάση τα αποθηκευμένα embeddings

## Slide 5
🙄

## Slide 6: Features
Pseudonymized by default
Public dashboard & API show only pseudonymized nicknames and UUIDs.
Face verification
Matches live camera frame against stored user embeddings.
Two dashboards
Node-RED public view + AdminJS private panel.
GDPR-aware architecture
Face embeddings and user records live in SQLite only. Redis, MQTT, and the public API never expose real data.
Hysteresis room transitions
Signal strength, debounce, and minimum sample confirmation; no flickering between rooms.
InfluxDB event logging
Room enter/leave events logged to InfluxDB for post-analysis.
Notes: Μερικά features που αξίζει να αναφέρω είναι
Το public dashboard & API δείχνουν μόνο τα ψευδώνυμα και όχι πραγματικά προσωπικά δεδομένα
Τα προσωπικά δεδομένα βρίσκονται στην SQLite στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο οι διαχειριστές
Υπάρχουν δύο dashboards, το public που δείχνει τα live δεδομένα και το admin για τη διαχείριση της βάσης
Επίσης
Υπάρχει επαλήθευση των χρηστών με τη χρήση κάμερας
Και δύο τελευταία features είναι ότι
Κατά τη μετακίνηση από ένα δωμάτιο σε άλλο υπάρχουν μηχανισμοί που αποτρέπουν τη μεταπήδηση από ένα δωμάτιο σε άλλο
Και φυσικά κάθε είσοδος/έξοδος γράφεται στην influx

## Slide 7: See your location LIVE!
1
Pick up a BLE tag and enter the room
2
Watch yourself appear on the dashboard pseudonymized
3
4
Walk to another room and see your location update
Power off the tag and you disappear after a few seconds
Notes: Τώρα για demo
Αρχικά
Μπορείτε να σκανάρετε το QR για να μπείτε στο dashboard
Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να ενεργοποιήσετε ένα tag
Και θα δείτε τον εαυτό σας να εμφανίζεται στο dashboard με ψευδώνυμο
Μπορείτε να μετακινείστε μεταξύ των Εργαστηρίων 105 & 106 και θα βλέπετε την τοποθεσία σας να αλλάζει
Όταν απενεργοποιήσετε το tag και μετά από λίγη ώρα θα εξαφανιστείτε από το dashboard

## Slide 8: Get verified LIVE!
1
Take a picture of just your face
!
Mirror the image if using selfie camera
3
Stand in front of the camera to get verified
4
Walking to another room will require new verification
2
Set the image to your user account
Notes: Και αν θέλετε να δοκιμάσετε την επαλήθευση προσώπου
Θα χρειαστεί μία φωτογραφία του προσώπου σας
Τραβηγμένη από την πίσω κάμερα του κινητού ή selfie αλλά ανεστραμμένη οριζόντια
Μόλις η κάμερα εντοπίσει το πρόσωπό σας, θα σας επαληθεύσει
Και με κάθε μετακίνηση θα χρειάζεται νέα επαλήθευση